Spett.le

Количество                                   Описание                                                     Цена

| Quant. | Descrizione della merce |  | PREZZO |
| --- | --- | --- | --- |

Позиция 1

1	Группа машин для ополаскивания, наполнения, укупорки.

Позиция 1.1

1	     Ополаскиватель, модель NOVA 16/840.

NOVA - ротационный автомат ополаскивания, имеет 16 стационарных трубок впрыскивания, захват бутылок осуществляется за горлышко,  предназначен для внутреннего ополаскивания бутылок из стекла.

Функциональные характеристики:

На входе бутылки дистанцируются с помощью шнека согласно шагу машины  и устанавливаются с помощью входной звездочки  в соответствии с осью  зажима.

Зажимы захватывают бутылки за горлышко и блокируют их  посредством двух тампонов, изготовленных из материалов, предназначенных для использования в пищевой отрасли.

Захват бутылки за горлышко осуществляется, когда бутылка еще направляется звездочкой, что обеспечивает точную центровку при любой скорости работы автомата.

Далее захваты приводятся во вращение винтовой направляющей, таким образом, бутылки опрокидываются  и устанавливаются  горлышком вниз в соответствии с положением трубок впрыскивания.

Происходит впрыскивание жидкости в бутылку. Трубки  осуществляют впрыскивание только в присутствии бутылки; таким образом исключается смачивание внешней поверхности бутылки, находящейся рядом с местом отсутствующей бутылки.

По окончании этапа ополаскивания бутылки остаются в перевернутом положении для стекания капель жидкости.

По окончании этапа впрыскивания и стекания бутылки  действием винтовой направляющей возвращаются в вертикальное положение.

Конструктивные характеристики:

- Каркас машины выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304.

- Движением машины управляет электронный преобразователь частот ( инвертер ).

- Захваты для бутылок выполнены из нержавеющей стали AISI 316, тампоны - из материала, пригодного для использования в пищевой отрасли.

- Редуктор давления жидкости для ополаскивания; редуцирует давление сети до значения рабочего давления и поддерживает его на постоянном уровне.

- Предохранительное реле давления производит остановку автомата при недостаточном давлении жидкости для ополаскивания.

- Предохранительный микровыключатель с подвижной направляющей в соответствии с положением шнека; производит остановку автомата в случае неправильной установки бутылок.

- Устройства для смазки (лубрификаторы) сосредоточены в удобном месте с легким доступом

- Ручная регулировка рабочей высоты.

- Электрический пульт выполнен из нержавеющей стали, имеет степень защиты IP 54, панель управления  24 В переменного тока, клавиатура располагается  в конструкции машины.

- Предохранительные направляющие; каркас выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304, панели прозрачные, открытие управляется предохранительными микровыключателями.

- Машина имеет маркировку CE в соответствии с Директивой по оборудованию  89/392.

- Набор оснастки подходит  лишь для одного  размера  цилиндрической бутылки.

Позиция 1.2

1	Наполнитель изобарный SUPREMA 24, 24 крана, предназначен для розлива игристого вина.

Основные элементы машины:

Кольцевидная емкость, целиком выполненная из нержавеющей стали марки ISI 304.

Краны, выполненные из нержавеющей стали, состоящие из :

- корпуса, снабженного  системой выпуска газа, выполненной посредством обработки на станке.

- клапан выпускной для газа, имеющий штифт из нержавеющей стали марки AISI 304, поверхность обработана хромом наплавкой твердым сплавом,  с накатанным гнездом скольжения.

Клапан целиком выполнен без сварки; все механизмы выполнены посредством обработки на станке, поверхности  обработаны для обеспечения точности и  соответствия санитарным нормам.

Центрирующие конусы, которые обеспечивают правильное центрирование бутылки по крану.

Система кулачков  для приведения в действие  устройства открытия кранов и выпуска газа по окончании фазы наполнения.

Контроль уровня жидкости в емкости посредством механических поплавков.

Подача продукта    посредством клапана с ручным управлением.

Продукт поступает по трубам из нержавеющей стали марки AISI 304, после чего он с помощью вращающегося распределителя направляется в емкость.

Опорный каркас  машины, целиком покрытый панелями из нержавеющей стали, внутри которого расположены механизмы движения машины.

Машина снабжена несколькими емкостями для сбора продукта в случае разрыва бутылок, расположенными  по периметру основания.

Электрический двигатель, размеры широко определены, управляется электронным преобразователем частот

( инвертером ).

Элеваторы для бутылок пневмо-механического  действия, целиком выполненные из нержавеющей стали марки AISI 304. Платформы бутылок  располагаются по оси давления цилиндра.

Устройство ручного управления для внешней промывки кранов и элеваторов бутылок.

Ручная смазка с помощью лубрификаторов. Лубрификаторы неподвижных частей сосредоточены в одном легкодоступном месте.

Электрический пульт из нержавеющей стали, установленный сбоку от машины, с клавишами и приборами управления.

Система защитных панелей из нержавеющей стали, расположенных с задней части машины.

В зоне, где возможен разрыв бутылок, а именно, там, где в бутылки нагнетается давление,  обшивка состоит из двойной панели с антивибрационными связующими элементами.

В передней части машины устанавливаются прозрачные защитные панели, обеспечивающие визуальное наблюдение за передней частью машины. Каждая защитная панель снабжена микровыключателем, останавливающим машину при открытии данной панели.

Машина соответствует нормативам СЕ по безопасности и охране труда.

Набор комплектующих подходит только для одного  формата цилиндрической бутылки.